## Slide 1
购买本书，加韩立刚老师微信
微信号：hanligangdongqing

## Slide 2
第9章 应用层协议
讲师：韩立刚
河北师大软件学院讲师
微软最有价值专家（MVP）
微软企业护航专家（ESS）
韩老师QQ 458717185
韩老师视频课程学习路线
www.91xueit.com
韩老师博客
http://91xueit.blog.51cto.com
2016年11月28日整理/

## Slide 3: 本章内容
域名系统DNS
动态主机配置协议DHCP
超级文本传输协议HTTP
文件传输协议FTP
Telnet协议和RDP（远程桌面协议）
发送电子邮件的协议SMTP
接收电子邮件的协议POP3和IMAP

## Slide 4: 9.1域名系统DNS
9.1.1什么是域名
9.1.2域名的结构
9.1.3Internet中的域名服务器
9.1.4域名解析过程
9.1.5实战1：搭建企业内网的DNS服务
9.1.6实战2：测试域名解析
9.1.7实战3：抓包分析域名解析的过程

## Slide 5: 9.1.1什么是域名
整个Internet网站和各种服务器数量众多，各个组织的服务器都需要给一个名称，这就很容易重名。如何确保Internet上的服务器名称在整个Internet唯一呢？这就需要Internet上有域名管理认证机构进行统一管理。如果你的公司在互联网上有一组服务器（邮件服务器、FTP服务器、Web服务器等），你需要为你的公司先申请一个域名，也就是向管理认证机构注册一个域名。
域名的注册遵循先申请先注册为原则，管理认证机构要确保每一个域名的注册都是独一无二、不可重复的。

## Slide 6: 9.1.2域名的结构1
一个域名下可以有多个主机，域名全球唯一，主机名+域名肯定也是全球唯一的，主机名+域名称为完全限定域名（FQDN）。
FQDN是Fully Qualified Domain Name的缩写, 含义是完整的域名。例如，一台机器主机名（hostname）是www, 域名后缀（domain）是51cto.com, 那么该主机的FQDN应该是www.51cto.com.。

## Slide 7: 9.1.2域名的结构2
域名的层次结构

## Slide 8: 9.1.2域名的结构3
企业或个人申请了域名后，可以在该域名下添加多个主机名，也可以根据需要创建子域名，子域名下面，亦可以有多个主机名，

## Slide 9: 9.1.2域名的结构4
所有域名都是以 开始，不过我们在使用时，域名最后的 经常被省去，如图所示，在命令提示符下ping www.91xueit.com.和ping www.91xueit.com是一样的。

## Slide 10: 9.1.3Internet中的域名服务器
当我们通过域名访问网站或点击网页中的超链接跳转到其他网站，计算机需要将域名解析成IP地址才能访问这些网站。DNS服务器负责域名解析，因此你必须配置计算机使用哪些DNS服务器进行域名解析。

## Slide 11: DNS服务器的层次

## Slide 12: 9.1.4域名解析过程1

## Slide 13: 9.1.4域名解析过程2

## Slide 14: 9.1.5实战1：搭建企业内网的DNS服务
搭建内网DNS服务器解析内网服务器域名

## Slide 15: 9.1.6实战2：测试域名解析
使用ipconfig /displaydns显示本地缓存的域名解析结果。
使用ipconfig /flushdns清空缓存的结果。
使用nslookup命令测试域名解析，在DNS服务器查看缓存的结果。

## Slide 16: 9.1.7实战3：抓包分析域名解析的过程

## Slide 17: DNS解析的最终结果

## Slide 18: 9.2动态主机配置协议DHCP
9.2.1静态地址和动态地址应用场景
9.2.2DHCP地址租约
9.2.3DHCP租约生成过程
9.2.4DHCP地址租约更新
9.2.5实战1：安装和配置DHCP服务
9.2.6实战2：查看 刷新 释放租约
9.2.7实战3：跨网段分配IP地址

## Slide 19: 9.2.1静态地址和动态地址应用场景
使用静态地址的情况：
  IP地址不经常更改的设备就使用静态地址。比如企业中服务器会单独在一个网段，很少更改IP地址或移动到到其他网段，这些服务器通常使用静态地址，使用静态地址还方便企业员工使用地址访问这些服务器。比如学校机房，都是台式机，很少移动，这些计算机最好也使用静态地址。
使用动态地址的情况：
  网络中的计算机不固定，就应该使用动态地址。
  无线设备最好也使用动态地址。
  ADSL拨号上网通常也是使用自动获得IP地址。

## Slide 20: 9.2.2DHCP地址租约
地址以租约的形式提供给客户端

## Slide 21: 9.2.3DHCP租约生成过程1
DHCP客户端会在以下所列举的几种情况下，从DHCP服务器获取一个新的IP地址。
  该客户端计算机是第一次从DHCP服务器获取IP地址。
  该客户端计算机原先所租用的IP地址已经被DHCP服务器收回，而且已经又租给其他计算机了，因此该客户端需要重新从DHCP服务器租用一个新的IP地址。
  该客户端自己释放原先所租用的IP地址，并要求租用一个新的IP地址。
  客户端计算机更换了网卡。
  客户端计算机转移到另一个网段。

## Slide 22: 9.2.3DHCP租约生成过程2
（1）DHCPDISCOVER DHCP客户端会先送出DHCPDISCOVER的广播信息到网络，以便寻找一台能够提供IP地址的DHCP服务器。
（2）DHCPOFFER 当网络中的DHCP服务器收到DHCP客户端的DHCPDISCOVER信息后，就会从IP地址池中，挑选一个尚未出租的IP地址，然后利用广播的方式传送给DHCP客户端。
（3）DHCPREQUEST 当DHCP客户端挑选好第一个收到的DHCPOFFER信息后，它就利用广播的方式，响应一个DHCPREQUEST信息给DHCP服务器。
（4） DHCPACK DHCP服务器收到DHCP客户端要求IP地址的DHCPREQUEST信息后，就会利用广播的方式送出DHCPACK确认信息给DHCP客户端。

## Slide 23: 9.2.4DHCP地址租约更新-更新时机
（1）当租约时间过去一半时，客户机向DHCP服务器发送一个请求，请求更新和延长当前租约。客户机直接向DHCP服务器发请求，最多可重发三次，分别在4、8和16s时。
（2）如果某台服务器应答一个DHCP Offer消息，以更新客户机的当前租约，客户机就用服务器提供的信息更新租约并继续工作。
（3）如果租约终止而且没有连接到服务器，客户机必须立即停止使用其租约IP地址。然后，客户机执行与它初始启动期间相同的过程来获得新的IP地址租约。

## Slide 24: 9.2.4DHCP地址租约更新-更新方法
方法一：自动更新
  DHCP服务自动进行租约的更新，也就是前面部分描述的租约更新的过程，当租约期达到租约期限50％时，DHCP客户端将自动开始尝试续租该租约。每次DHCP客户端重新启动的时候也将尝试续租该租约。为了续租其租约，DHCP客户端为它提供租约的DHCP服务器发出一个DHCPREQUEST请求数据包。如果该DHCP服务器可用，它将续租该租约并向DHCP客户端提供一个包含新的租约期和任何需要更新的配置参数值的DHCPACK数据包。当客户端收到该确认数据包后更新自己的配置。如果DHCP服务器不可用，客户端将继续使用现有的配置。
方法二：手动更新
  如果需要立即更新DHCP配置信息，可以手工对IP地址租约进行续租操作，例如：如果我们希望DHCP客户端立即从DHCP服务器上得到一台新安装的路由器的地址，只需简单地在客户端做续租操作就可以了。
  直接在客户机上的命令提示符下，执行命令：Ipconfig /renew

## Slide 25: 9.2.5实战1：安装和配置DHCP服务
单网段环境下安装DHCP服务器，网络环境如图所示，配置DHCP服务器给本网段计算机分配IP地址。将演示如何配置DHCP作用域，查看DHCP客户端记录的租约和DHCP服务器记录的租约，在DHCP服务器上使用抓包工具捕获生成租约、更新租约、释放租约的数据包。

## Slide 26: 9.2.6实战2：查看 刷新 释放租约1
获DHCP客户端请求地址的产生的数据包。

## Slide 27: 9.2.6实战2：查看 刷新 释放租约1
ipconfig /all可以查看地址租约。
ipconfig /release能够释放租约。
ipconfig /renew 更新租约。

## Slide 28: 9.2.7实战3：跨网段分配IP地址1

## Slide 29: 9.2.7实战3：跨网段分配IP地址2
需要在路由器上为VMNet8和VMNet6启用DHCP中继代理，命令如下：
  Router（config）#interface fastEthernet 0/0
  Router（config-if）#ip helper-address 192.168.10.20
  Router（config-if）#exit
  Router（config）#interface fastEthernet 0/1
  Router（config-if）#ip helper-address 192.168.10.20
在接口模式下输入ip helper-address 192.168.10.20，就是告诉路由器，该接口如果收到DHCP Discover广播，就由该接口产生一个DHCP请求包，目标地址是192.168.10.20，源地址是收到该广播包的接口地址。DHCP服务器收到这样的一个DHCP Discover，就知道这是来自哪个网段的请求，就会从相应的作用域选择一个地址提供。

## Slide 30: 9.3Telnet协议
TELNET是一个简单的远程终端协议，它也是因特网的正式标准。用户使用telnet客户端就可以连接到远程运行Telnet服务的设备（可以是网络设备比如路由器、交换机，也可以是操作系统，比如Windows或Linux），进行远程管理。
TELNET能将用户的键盘指令传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过TCP连接返回到用户屏幕。这种服务是透明的，因为用户感觉到好像键盘和显示器是直接连在远地主机上。因此，TELNET又称为终端仿真协议。
TELNET并不复杂，以前应用得很多。现在由于操作系统（Windows和Linux）功能越来越强，用户己较少使用TELNET了。不过配置Linux服务器和网络设备还是需要TELNET来实现远程管理和配置

## Slide 31: 9.3.1Telnet协议工作方式
TELNET也使用客户端-服务端方式。在本地系统运行TELNET客户进程，而在远地主机则运行TELNET服务器进程。服务器中的主进程等待新的请求，并产生从属进程来处理每一个连接。
TELNET能够适应许多计算机和操作系统的差异。例如，对于文本中一行的结束，有的系统使用ASCII码的回车（CR），有的系统使用换行（LF）。还有的系统使用两个字符，回车-换行（CR-LF）。又如，在中断一个程序时，许多系统使用Control-C，但也有系统使用ESC按键。
TELNET定义了数据和命令应怎样通过网络。这些定义就是所谓的网络虚拟终端NVT（Network Virtual Terminal），还有的系统使用两个字符，回车-换行（CR-LF）。

## Slide 32: 9.3.2实战：telnet管理Windows系统
（1）开启telnet服务
（2）在客户端telnet服务器

## Slide 33: 9.3.3实战：telnet管理网络设备
在R1路由器上配置telnet虚拟接口，设置telnet密码和enable密码。
  Router#config t --进入全局配置模式
  Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
  Router（config）#line vty 0 ? --查看telnet虚拟接口数量
  <1-871> Last Line number
  <cr>
  Router（config）#line vty 0 871 --进入虚拟接口配置模式
  Router（config-line）#password 91xueit --设置telnet连接密码
  Router（config-line）#login --必须登录才能telnet连接
  Router（config-line）#exit --退出telnet虚拟接口
  Router（config）#enable password 51cto --设置enabled密码
  Router（config）#exit

## Slide 34: 9.4远程桌面协议RDP1
现在Windows操作系统很少使用telnet进行远程管理了，更多是使用远程桌面进行远程管理。Windows系统启用远程桌面，客户端使用远程桌面客户端（mstsc）进行连接。它们之间使用RDP协议进行通信，RDP协议默认使用TCP的3389端口。

## Slide 35: 9.4远程桌面协议RDP2

## Slide 36: 9.5超级文本传输协议HTTP
9.5.1创建网页
9.5.2统一资源定位符URL
9.5.3绝对路径和相对路径
9.5.4创建Web站点
9.5.5HTTP协议版本
9.5.6HTTP请求报文和响应报文
9.5.7HTTP响应报文：
9.5.8 Cookie
9.5.9通过代理服务器访问网站

## Slide 37: 9.5.1创建网页
HTTP协议是超级文本传输协议，先看看什么是超级文本。
一个网站通常是由一组网页组成，其中一个网页是首页，通过首页的超链接可以访问到该网站的其他网页，超链接也可以链接到其他网站。

## Slide 38: HTML文件结构
HTML文件均以<html>标记开始，以</html>标记结束。
<head>...</head>标记之间的内容用于描述页面的头部信息，如页面的标题、作者、摘要、关键词、版权、自动刷新等信息。
在<body>...</body>标记之间的内容为页面的主体内容。
HTML文件的整体结构及对应的预览效果如图所示。

## Slide 39: 9.5.2统一资源定位符URL
统一资源定位符URL（Uniform Resoure Locator）是用来表示从因特网上得到的资源位置和访问这些资源的方法。URL给资源的位置提供一种抽象的识别方法，并用这种方法给资源定位。只要能够对资源定位，系统就可以对资源进行各种操作，如存取、更新、替换和查找其属性。
URL是与因特网相连的机器上的任何可访问对象的一个指针。由于访问不同对象所使用的协议不同，所以URL还指出读取某个对象时所使用的协议。URL的一般形式由以下四个部分组成：
<协议>://<主机>:<端口>/<路径>

## Slide 40: 下面是使用得最多的两种URL
（1）HTTP的URL的一般格式是：
http://<主机>:<端口>/<路径>
  如果HTTP使用的是默认端口号是80，通常可省略。若再省略文件的＜路径＞项，则URL就指到该网站的根目录下的主页（homepage）。
  更复杂一点的URL是指向网站第二级或第三级目录的网页。
  http://edu.51cto.com/member/id-2_1.html
（2） FTP的URL的一般格式：
  ftp:// <主机>:<端口>/<路径>
  比如北京邮电FTP服务器，ftp://ftp.bupt.edu.cn。FTP的URL中还可以包括登录FTP服务器的账户和密码，比如ftp://stargate:sg1@61.155.39.141:9921，其中登录名为stargate，密码为sg1，FTP服务器IP地址61.155.39.141，端口为9921。

## Slide 41: 9.5.3绝对路径和相对路径
在Internet上访问资源时使用URL，网页中的超级链接指向其他网站的资源时也需要使用URL，网页中的超链接如果指向的同一个网站下的其他网页，就可以使用相对路径或根路径。在网页中添加超级链接需要搞明白使用绝对路径、相对路径还是根路径，需要确定当前文档同站点根目录之间的相对路径关系。链接可以分为以下3种：
  绝对路径，如http://www.webjx.com
  相对路径，如news/default.htm
  根路径，如/website/news/default.htm

## Slide 42: 9.5.4创建Web站点
将网页通过网站发布出去，网络中的用户才能访问。IIS、Apache、Tomcat都可以搭建Web服务器，IIS服务是Windows操作系统的一个组件，安装后就可以创建Web站点，将编辑好的网页发布出去。
在WindowsServer2003上安装IIS服务，创建Web站点。

## Slide 43: 9.5.5HTTP协议版本
设计HTTP最初的目的是为了提供一种发布和接收HTML页面的方法。HTTP协议有三个版本HTTP/0.9、 HTTP/1.0、HTTP/1.1，HTTP2.0 目前HTTP/1.0和1.1被广泛应用。
HTTP 1.0与HTTP 1.1的比较：
  一个WEB站点每天可能要接收到上百万的用户请求，为了提高系统的效率，HTTP 1.0规定浏览器与服务器只保持短暂的连接，浏览器的每次请求都需要与服务器建立一个TCP连接，服务器完成请求处理后立即断开TCP连接，服务器不跟踪每个客户也不记录过去的请求。

## Slide 44: HTTP 1.1支持持续连接
为了克服HTTP 1.0的这个缺陷， HTTP 1.1支持持续连接，持续连接就是Web服务器在发送响应后仍然在一段时间内保持这条连接，使同一个客户（浏览器）和该服务器可以继续在这条连接上传送后续的HTTP请求报文和响应报文。

## Slide 45: HTTP/1.1协议的持续连接有两种工作方式

## Slide 46: 9.5.6HTTP请求报文和响应报文
HTTP有两类报文：
  （1）请求报文-从客户端向服务器发送请求报文。
  （2）响应报文-从服务器到客户端的应答。

## Slide 47: HTTP请求报文由三个部分组成
由于HTTP是面向文本的（text-oriented），因此在报文中的每一个字段都是一些ASCII码串，因而各个字段的长度都是不确定的。
HTTP请求报文由三个部分组成。可以看出，这两种报文格式的区别就是开始行不同。
  （1）开始行，用于区分是请求报文还是响应报文。在请求报文中的开始行叫做请求行（Request-Line），而在响应报文中的开始行叫做状态行（status-Line）。在开始行的三个字段之间都以空格分隔开，最后的“CR”和“LF”分别代表“回车”和“换行”。
  （2）首部行，用来说明浏览器、服务器或报文主体的一些信息。首部可以有好几行，但也可以不使用。在每一个首部行中都有首部字段名和它的值，每一行在结束的地方都要有“回车”和“换行”。整个首部行结束时，还有一空行将首部行和后面的实体主体分开。
  （3）实体主体（entity body），在请求报文中一般都不用这个字段，而在响应报文中也可能没有这个字段。

## Slide 48: HTTP请求报文特点和方法
先介绍HTTP请求报文最主要的一些主要特点。请求报文的第一行“请求行”只有三个内容，即方法，请求资源的URL，以及HTTP的版本。
HTTP/1.1协议中共定义了八种方法（有时也叫“动作”）来表明Request-URL指定的资源的不同操作方式：
  GET：请求获取Request-URL所标识的资源。在浏览器的地址栏中输入网址的方式访问网页时，浏览器采用GET方法向服务器请求网页
  POST：在Request-URL所标识的资源后附加新的数据。要求被请求服务器接受附在请求后面的数据，常用于提交表单。比如向服务器提交信息、发帖、登录。
  HEAD：请求获取由Request-URL所标识的资源的响应消息报头。
  PUT：请求服务器存储一个资源，并用Request-URL作为其标识。
  DELETE：请求服务器删除Request-URL所标识的资源。
  TRACE：请求服务器回送收到的请求信息，主要用于测试或诊断。
  CONNECT：用于代理服务器。
  OPTIONS：请求查询服务器的性能，或者查询与资源相关的选项和需求。

## Slide 49: 9.5.7HTTP响应报文
状态码（Status-Code）都是三位数字的，分为5大类共33种，例如：
  lxx表示通知信息的，如请求收到了或正在进行处理。
  2xx表示成功，如接受或知道了。
  3xx表示重定向，如要完成请求还必须采取进一步的行动。
  4xx 表示客户端错误，如请求中有错误的语法或不能完成。
  5xx表示服务器的差错，如服务器失效无法完成请求。
下面三种状态行在响应报文中是经常见到的。
  HTTP/1.1 200 Success （成功）
  HTTP/1.1 202 Accepted （接受）
  HTTP/1.1 400 Bad Request （错误的请求）
  HTTP/1.1 404 Not Found （找不到）

## Slide 50: 9.5.8 Cookie
Cookie意为“甜饼”，是由W3C组织提出，最早由Netscape社区发展的一种机制。目前Cookie已经成为标准，所有的主流浏览器如IE、Netscape、Firefox、Opera等都支持Cookie。
由于HTTP是一种无状态的协议，服务器单从网络连接上无从知道客户身份。怎么办呢？就给客户端们颁发一个通行证吧，每人一个，无论谁访问都必须携带自己通行证。这样服务器就能从通行证上确认客户身份了。这就是Cookie的工作原理。
Cookie可以导出导入。

## Slide 51: 9.5.9通过代理服务器访问网站
代理服务器英文全称是（Proxy Server），其功能就是代理网络用户去取得网络信息。我们可以配置计算机通过Web代理服务器访问Web站点，而不直接访问网站。

## Slide 52: 9.6文件传输协议FTP
FTP 是File Transfer Protocol（文件传输协议）的英文简称。用于Internet上的控制文件的双向传输。基于不同的操作系统有不同的FTP应用程序，而所有这些应用程序都遵守同一种协议以传输文件。在FTP的使用当中，用户经常遇到两个概念：“下载”（Download）和“上传”（Upload）。“下载”文件就是从远程主机拷贝文件至自己的计算机上；“上传”文件就是将文件从自己的计算机中拷贝至远程主机上。用Internet语言来说，用户可通过客户机程序向（从）远程主机上传（下载）文件。
简单地说，支持FTP协议的服务器就是FTP服务器。

## Slide 53: 9.6.1FTP主动模式和被动模式
FTP协议和其他协议不一样的地方就是客户端访问FTP服务器需要建立两个TCP连接，一个是用来传输FTP命令，一个用来传输数据。在FTP服务器上需要开放两个端口，一个命令端口（或称为控制端口）和一个数据端口。通常21端口是命令端口，20端口是数据端口。当混入主动/被动模式的概念时，数据端口就有可能不是20了。

## Slide 54: FTP主动模式

## Slide 55: 被动模式FTP

## Slide 56: 9.6.2安装和创建FTP站点

## Slide 57: 9.6.3访问FTP服务器
被动模式

## Slide 58: 更改成主动模式

## Slide 59: 9.6.4FTP命令访问FTP服务器
C:\Documents and Settings\han>ftp
ftp> open 192.168.80.20 --连接到FTP服务器
Connected to 192.168.80.20.
220 Microsoft FTP Service
User （192.168.80.20:（none））: administrator --输入账户
331 Password required for administrator.
Password: --输入密码，不回显输入，不能是空密码
230 User administrator logged in.
ftp> ls --列出FTP服务器上的内容
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
01 地址分配方式OK.mp4 --一个MP4文件
226 Transfer complete.

## Slide 60: 9.7电子邮件
9.7.1电子邮件发送和接收过程
9.7.2电子邮件信息格式
9.7.3SMTP协议
9.7.4POP3协议和IMAP协议
9.7.5部署企业内部邮件服务器

## Slide 61: 9.7.1电子邮件发送和接收过程

## Slide 62: 9.7.2电子邮件信息格式

## Slide 63: 9.7.3SMTP协议
SMTP规定了14条命令和21种应答信息。每条命令用4个字母组成，而每一种应答信息一般只有一行信息，由一个3位数字的代码开始，后面附上（也可不附上）很简单的文字说明。

## Slide 64: 使用nslookup查找某个域名的邮件服务器

## Slide 65: 使用telnet发送一封电子邮件

## Slide 66: 9.7.4POP3协议和IMAP协议
邮局协议POP是一个非常简单、功能有限的邮件读取协议。邮局协议POP最初公布于1984年[RFC 918]。经过几次更新，现在使用的是1996年的版本POP3[RFC1939]，它已成为因特网的正式标准。大多数的ISP都支持POP，POP3可简称为POP。
另一个读取邮件的协议是网际报文存取协议IMAP，它比POP3复杂得多。IMAP和POP都按客户服务器方式工作，但它们有很大的差别。现在较新的版本是2003年3月修订的版本4，即IMAP4[RFC 3501]，它目前还只是因特网的建议标准。

## Slide 67: 9.7.5部署企业内部邮件服务器1
第一种情况：在内网部署一个邮件服务器，实现内网员工之间用户相互发送接收邮件，向Internet发送电子邮件，不需要接收来自Internet的邮件。
  这种情况，内网的邮箱后缀可以随便指定，不用考虑和Internet上的域名是否冲突的问题，企业在内网部署了一个邮件服务器，邮箱后缀为abc.com，内网的计算机使用域名mail.abc.com访问内网邮件服务器，因此在内网部署一个DNS服务器，创建abc.com正向查找区，添加主机记录mail，添加邮件交换记录MX，指向mail.abc.com。

## Slide 68: 9.7.5部署企业内部邮件服务器2
第二种情况：如图所示，在内网部署一个能够向Internet发送邮件，也能够接收来自Internet的邮件的服务器。
要想让内网的邮件服务器收到来自Internet的邮件，需要满足两个条件：
  第一、需要企业在Internet上注册一个域名（比如是abc.com），添加邮件交换记录（MX记录），指向企业的公网地址。
  第二、在企业具有公网地址的网络设备上做端口映射，将TCP的25端口映射到内网的SMTP服务器。这样发给企业公网地址的邮件便能到达内网SMTP服务器。

## Slide 69: 内网邮件服务器能够接受Internet邮件的条件

## Slide 70: 9.8实战：在内网部署邮件服务器向Internet发送邮件

## Slide 71: 9.8.1安装邮件服务器
安装POP3和SMTP服务

## Slide 72: 9.8.2在DNS服务器上添加MX记录
要想让内网中的计算机通过DNS服务器解析到abc.com邮件服务器，需要在DNS服务器上的abc.com区域添加邮件交换记录（MX记录）。

## Slide 73: 9.8.3为用户创建邮箱

## Slide 74: 9.8.4配置SMTP服务允许向Internet发送电子邮件
在WindowsServer2003上安装了SMTP服务，默认情况下，是不允许向Internet发送电子邮件的，需要配置SMTP服务器，指定可以向远程哪些域名转发电子邮件。

## Slide 75: 9.8.5配置邮件客户端连接邮件服务器

## Slide 76: 9.8.6向Internet发送电子邮件

## Slide 78: 9.9总结1
通本章给大家介绍了几个常见的应用层协议，我们能够的到什么结论呢？
  每个应用层协议都是为了解决特定问题、实现特定功能。比如HTTP协议为了让了浏览器请求网页、Web服务器给客户端返回网页，DNS协议为了实现域名解析，FTP协议为了实现文件上传下载，SMTP协议为了实现发送电子邮件，POP3为了实现让电子邮件客户端从服务器下载电子邮件，DHCP协议为了DHCP服务器给计算机分配IP地址。
  应用层协议就是为了让客户端和服务器端能够交换信息提前定义好一些规范。比如客户端需要向服务器发送哪些操作请求（比如HTTP协议定义的访问网站的GET、POST等方法，SMTP协议定义的发送邮件的命令HELO、RCPT TO等），服务器向客户端发送哪些响应（比如网站响应状态代码，SMTP服务器给SMTP客户端返回的状态代码，客户端要能够明白代码代表的意思）。

## Slide 79: 9.9总结2
咱们在第一章，讲到协议三要素，语法、语义和同步。那时你可能不好理解这是什么意思，学完本章再来理解协议三要素。
  请求报文和响应报文格式就是协议的语法。
  报文中的每个字段不同的值的所代表的意义就是协议的语义。
  客户端和服务器交互顺序（比如命令执行的顺序）就是协议的同步。